8 клас

Тема розділу: Технологічні процеси виготовлення виробу

Тема уроку: Технологічна послідовність виготовлення виробу (спідниці). Планування робіт із пошиття виробу. Підготовка деталей крою до обробки.

Мета уроку: Ознайомити учнів з технологією виготовлення виробу при індивідуальному та масовому пошитті виробів; сприяти формуванню навичок організації робочого місця і засвоєнню учнями основних етапів пошиття спідниці; формувати вміння складати план проектної діяльності; розвивати вміння аналізувати; виховувати акуратність при виконанні ручних робіт.

Обладнання: Деталі крою виробу, викрійки, шпильки, голки, ножиці, зразки готового виробу.

План уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Бесіда

- Назвіть основні деталі виробу.

- Який «продукт» ми отримали в наслідок розкрою?

- Яка відмінність між викрійкою і деталями крою?

Схема виготовлення виробу на швейних фабриках і в ательє дещо відрізняється. Деякі технологічні операції, які в ательє виконують вручну, на фабриках з використання сучасного обладнання.

При масовому пошитті виробів відсутні такі етапи, як проведення примірок, усунення недоліків. Це пояснюється тим, що на швейних фабриках пошиття виробів проводиться за стандартними уніфікованими розмірами.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми, мети і завдання уроку.

Знати * Визначити технологічну послідовність  виготовлення спідниці.

Уміти * Підготувати деталі крою до обробки.

* «Велике коло»

Учні сідають на стільцях у вигляді великого кола.

Завдання. Скласти технологічну послідовність виготовлення спідниці.

Кожен учень, користуючись карточками на яких написані технологічні операції виготовлення спідниці, індивідуально записує пропозиції.

Кожен учень по колу зачитує свої пропозиції, всі мовчки вислуховують.

По кожному пункту проводиться голосування.

- Технологічна послідовність пошиття спідниці.

а) перевірка викроєних деталей

б) перенесення ліній на протилежну сторону

в) обробка кокетки, з’єднання з виробом

г) обробка виточок, бокових швів

д) обробка застібки

е) обробка верхнього зрізу спідниці

є) обробка низу виробу

ж) оздоблення виробу. Кінцева обробка виробу

2. Підготовка деталей крою до обробки

а) Правильна організація робочого місця забезпечує високу якість роботи

- правильна посадка впливає на якість роботи і  впливає на самопочуття.

- відстань від очей до виробу 30 см.

- на столі не повинно бути лишніх предметів.

- робоче місце слід прибирати

б) Перекопіювати всі лінії однієї парної деталі на іншу. Для перенесення ліній використовують шпильки. Відмічають контрольні знаки, лінії.

в) По середніх згинах прокладають шов вперед голка (прокладний шов).

ІІІ. Практична робота.

Підготовка деталей крою до обробки.

- Перевіряється наявність деталей крою.

- Уточнюються лінії припусків, перевіряється правильність розкрою.

- Перебивання ліній крою (виточок, припусків) на протилежну сторону деталі.

ІV. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок.

«Бліц - турнір»

- Які технологічні операції передували процесу підготовки деталей крою до обробки.

- Які стібки тимчасового призначення використовували під час підготовки деталей крою?

- У чому полягає підготовка деталей крою поясного виробу.

- Із якою метою виконують підготовку деталей крою до обробки.

V. Підведення підсумків уроку.

1. Чи дізналися ви щось нове на уроці?

2. Де я коли вам знадобляться отримані знання.

Мотивація і виставлення оцінок.

Прибирання робочих місць.